Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Technické specifikace

Samosběrný zametací stroj

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

- speciální zametací stroj, kategorie SS dle technického průkazu

- celková hmotnost max.  6.500 kg

- užitečná hmotnost stroje min. 2000 kg

- zásobník na smetky min. 2m3, nerezové provedení

- plná zametací šířka, min 2500 mm

- přední přídavný (třetí) kartáč

OSTATNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

- pohon vznětovým motorem splňující emisní normu Euro 4 nebo vyšší

- výkon motoru min. 55 kW

- hydrostatický pojezd stroje s pracovním a pojezdovým režimem

- vodní nádrž min. 300 l

- skrápění všech  přimetacích kartáčů

- hadice pro odsávání listí nebo jiných nečistot

- kabina vybavena klimatizací

- náhradní kolo

- rotační maják

OSTATNÍ POŽADAVKY

- doklady pro řádný provoz a registraci stroje v ČR

- návod k obsluze a údržbě v ČJ

- dostupnost servisu v ČR

- záruka min. 24 měsíců

Vozidlo musí odpovídat platnému zákonu o provozu vozidel na veřejných komunikacích. Předmětem dodávky bude nové vozidlo. Dodavatel zajistí servisní práce (i garanční) dodaného stroje jedním subjektem, který nebude účtovat náklady na cestovné do místa provádění servisu.