Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

Technické specifikace - II. část zakázky

- Čelní nakladač

| Čelní nakladač název: |  | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Nosnost lžíce min 200kg |  |  |
| Objem lžíce min. 0,1m3 |  |  |
| Šířka min. 1200mm |  |  |
| Nakládací výška min 2200mm |  |  |
| Výsypná výška min 2000mm |  |  |
| Dosah pod úroveň min. 150mm |  |  |
| Hmotnost maximálně 300 kg |  |  |

Nutná kompatibilita s malotraktorem Wisconsin Yukon W 5064, motor Kubota, typ V1505-T-EU3

- Vibrační síto - prosévačka

| Vibrační síto název: |  | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Vibrační elektromotor min. 400V |  |  |
| Výkon min. 0,20kW |  |  |
| Otáčky min. 1500 ot/min |  |  |
| Rozměr síta min. 120 x 120 cm |  |  |
| Výška min. 150 cm |  |  |
| Hmotnost min. 160 kg |  |  |
| Výkon min. 5 m3/h |  |  |
| Podvozek s koly a ojí |  |  |

- Nesený překopávač kompostu

| Překopávač kompostu název: |  | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Nesený na zadním tříbodovém závěsu traktoru |  |  |
| Závěs kategorie I. |  |  |
| Pracovní záběr min. 2000 mm |  |  |
| Výška zakládky (krechtu) 1100 - 1300 mm |  |  |
| Jeden míchací rotor osazen lopatky |  |  |
| Výměnné řezné nože na lopatkách |  |  |
| Mechanické sklápění do pracovní polohy |  |  |
| Opěrné stavitelné kolo |  |  |
| Ochranné gumové zábrany vředu a vzadu |  |  |
| Kloubový hřídel s přetěžovací spojkou |  |  |
| Hmotnost maximálně 500 kg |  |  |

Nutná kompatibilita s malotraktorem Wisconsin Yukon W 5064, motor Kubota, typ V1505-T-EU3